## Slide 1: PROGETTO MONITORAGGIO SONNO
FRANCESCO LEONE

## Slide 2: SCOPO E DATI
Lo scopo del progetto è creare un algoritmo di pulizia e elaborazione che partendo da dati riguardanti il sonno di una persona, acquisiti da un sensore alla frequenza di uno al secondo durante il periodo notturno, ne generi altri depurati dal rumore di acquisizione e più adatti ad un’analisi del sonno del soggetto considerato.
Dati calcolati:
Heart Rate (HR)
HR credibility
Respiration Rate (RR)
RR credibility
Status
Status “out of bed” probability
Status “in bed” probability
Status “movement” probability
Dati di partenza di interesse:
Heart Rate (HR)
Respiration Rate (RR)
Status
Frequenza di acquisizione:
1 Hz

## Slide 3: ELABORAZIONE
Partendo da HR, RR e status acquisiti dal sensore, per ogni acquisizione l’algoritmo calcola tramite media aritmetica su un determinato numero di stati precedenti le probabilità che la persona monitorata sia fuori dal letto [P(0)], sia nel letto in posizione stabile [P(1)] oppure sia nel letto e si stia muovendo [P(2)].
Si procede quindi al calcolo dello status attuale, considerando status calcolato dal sensore e probabilità dei possibili valori, dando priorità al caso ‘fuori dal letto’.
Infine vengono ricalcolati HR e RR, prendendo i dati direttamente dal sensore se disponibili o altrimenti assegnando loro gli ultimi valori di HR/RR calcolati, e viene assegnato a ciascuno un coefficiente di credibilità, anch’esso calcolato sulla base di un determinato numero di valori precedenti, che indica quanti di quest’ultimi siano stati imputati anziché presi dal sensore, per dare un’indicazione su quanto siano affidabili i valori calcolati durante l’acquisizione attualmente considerata.

## Slide 4: RISULTATI
Orario inizio sonno: 00:30
Orario fine sonno: 07:30
Numero stati precedenti per calcolo probabilità: 120
Numero HR/RR precedenti per calcolo credibilità: 10
Peso assegnato al caso ‘nel letto’: 0.8
Numero di risvegli calcolato: 27
Chart: 
| 0 | 1 | 2
Ore di sonno | 0.0083333 | 0.27569 | 0.0076389

## Slide 5: RISULTATI
Orario inizio sonno: 00:30
Orario fine sonno: 07:30
Numero stati precedenti per calcolo probabilità: 120
Numero HR/RR precedenti per calcolo credibilità: 10
Peso assegnato al caso ‘nel letto’: 0.9
Numero di risvegli calcolato: 4
Chart: 
| 0 | 1 | 2
Ore di sonno | 0.0069444 | 0.27708 | 0.0076389

## Slide 6: DEDUZIONI
Come si può dedurre dal numero di risvegli calcolato, il valore di 0.8 come peso assegnato al caso ‘nel letto’ potrebbe essere troppo basso per far fronte a un importante numero di falsi negativi che il sensore potrebbe rilevare durante il campionamento: risulta che il soggetto si è alzato dal letto 27 volte nel corso della notte considerata!
Incrementando leggermente il peso e portandolo a 0.9, si può notare dai grafici come le variazioni di tempo calcolato per ogni fase del sonno siano minime (2 minuti, a fronte di un arrotondamento al minuto), ma l’accuratezza nel verificare quante volte il soggetto si alza dal letto (incluso il risveglio al mattino) aumenta in maniera notevole.
Tuttavia …

## Slide 7
Si ha ragione di credere che durante il periodo considerato qualcosa non sia andato come previsto. Infatti prima delle ore 1:15 (orario coincidente con il primo allontanamento dal letto del soggetto) il numero di falsi negativi è pressocché nullo, cominciando a comparire, seppur in maniera sporadica, a partire proprio da quell’ora. I falsi negativi aumentano col tempo finché, dalle 02:40 circa, il sensore sembra non riuscire più a calcolare lo status corretto, rendendo quasi impossibile distinguere lo stato ‘nel letto’ da ‘fuori dal letto’ (come mostrato in figura per un campione di 20 secondi), se non appunto tramite una media su 2 minuti e con pesi assegnati ai due stati quasi equivalenti. Si vorrebbero però diminuire peso assegnato alla condizione ‘nel letto’ e numero di valori precedenti usati per calcolare le probabilità dei vari stati, in modo da rendere l’algoritmo più efficace ed efficiente nel rilevare anche allontanamenti dal letto molto brevi: bisogna quindi assicurarsi che il sensore rimanga preciso e adeguatamente calibrato per tutto il periodo in esame, così da ridurre al minimo il rumore d’acquisizione esterno, che falserebbe significativamente i risultati.

## Slide 8
I parametri modificabili prima dell’applicazione dell’algoritmo rendono quest’ultimo molto versatile e adattabile a diversi contesti: a seconda di quale stato del sonno vogliamo venga messo in risalto o quale sia la durata minima degli allontanamenti che vogliamo rilevare basta modificare le impostazioni iniziali.
Possibili sviluppi futuri per questo algoritmo sono:
l’applicazione a run-time, per avere informazioni immediate sulla situazione attuale soggetto con un grado di precisione di molto superiore a quello garantito dal solo sensore
un batch processing a più livelli, con analisi ripetute dei dati, che permetta di generare informazioni ancora più precise, ad esempio colmando i ritardi causati dal tempo di calcolo delle probabilità o sfruttando i parametri di credibilità di HR/RR
CONCLUSIONI E POSSIBILI SVILUPPI